***********************************
****** GUÍAS LINEALES *******
***********************************
EJE Y
2 Guías de 450 mm MGN12C + 4 patines MGN12C

EJE Z y X
3 Guías de 500 mm MGN12C + 3 patines MGN12C

***********************************
****** PERFILES 30X30 *******
***********************************
2 Perfiles 30x30 --- 285mm (Zona delantera)
2 Perfiles 30x30 --- 166mm (zona trasera)

***********************************
****** ESTRUCTURA ***********
***********************************
Estructura General
- 12 Tornillos M3x12 (6 por lado)
- 12 tuercas M3 incrustadas en la estructura (6 por cada lado)

Unión de Perfiles con soportes de Metal
32 tornillos M5x12

***********************************
****** EJE Y ********************
***********************************
Sujeción Y a las guías 30x30 | (EJ: Pieza 12 a Pieza 22)
- 14 Tornillos M3x10 (7 por guia)
- 14 Tuercas T-Nut (7 por guia)

Sujeción piezas impresa al soporte metal (guías Y) (EJ: Pieza 13 a Pieza 23)
- 4 tornillos M3x10 (2 para cada pieza)
- 4 tuercas T-Nut de perfil 2020 (2 para cada pieza)

Soporte Motor Y a Estructura (EJ: Pieza 16 a Pieza 25)
- 2 Tornillos M3x12
- 2 tuercas m3

Final de carrera Y (EJ: Pieza 15 a Pieza 27)
- 2 Tornillos M3x10
- 2 tuercas M3

Y idler a estructura (soporte Rodamiento Y)
- 3 Tornillos M3x10
- 3 tuercas M3

Polea 3mm a pieza impresa
- 1 Tornillo M3x25
- 1 Tuerca autoblocante M3

Y holder a bandeja (Soporte correa Y)
- 2 Tornillos M3x12
- 2 Tuerca autoblocante M3

Sujeción patines a bandeja
Cantidad 12 Tornillos M3x8

Motor Y a Soporte
Cantidad 2 Tornillos M3x10

Soporte cadeneta a base
Cantidad 1 Tornillo M3x12

Sujeción X a las guías
12 Tornillos M3x16

Cama a base aluminio Y
- 5 Tornillos M3x20 Avellanados
- 5 Tuercas autoblocante

***********************************
****** EJE X ********************
***********************************
X-motor - X-idler a Guia Z
8 Tornillos M3x8

X-Carriage a Guia de X
4 Tornillos M3x8

Sujeccion Guia X a Pieza Impresa X-Motor y X-idler
- 2 Tornillos M3x18 (1 para X-motor y 1 para X-idler)
- 1 Tornillo M3x16 para X-motor (El que coincide con la guia de Z)
- 1 Tornillo M3x14 para X-idler (El que coincide con la guia de Z)
- 4 Tuercas M3
Polea X a X-Idler
- 1 Tornillo M5x30
- 1 Tuerca Autoblocantes

Motor X a Pieza Impresa
- 4 Tornillos M3x10
- 4 Arandelas

***********************************
****** EJE Z ********************
***********************************
Sujeción Guías de Z a estructura de metal
- 12 Tornillos M3 (7 para cada Z)
- 12 Tuercas Autoblocantes (7 para cada Z)

Soporte impreso de motor Z a estructura metal
- 3 Tornillos M3X12
- 6 tuercas M3

Tuerca Husillos de X en pieza impresa
- 6 tornillos M3x12 (3 para cada lado)
- 6 Tuerca autoblocantes (3 para cada lado)

Motores Z a Pieza Impresa Z
4 Tornillos M3x8 por cada motor

***********************************
****** CORREAS ***************
***********************************
Correa X 960mm
Correa Y 910mm

***********************************
****** CABLEADO *************
***********************************
600mm Cable de fuente a placa alimentacion
900mm Cable cama a electronica

***********************************
****** ELECTRÓNICA *********
***********************************

Soporte Fuente a Marco + Soporte tapa fuente
4 Tornillos M4x6

Conector C14
2 Tornillos M3x8 Avellanado
2 Tuercas M3

Soporte placa a Marco (electronica + raspy)
4 Tornillos M3x10 Avellanados

Raspy y skr a soporte electrónica
8 Tornillos M3x6
8 insertos (4 por cada placa)

Soporte endstop Y
2 Tornillos M3x10

Soporte bobina filamento
1 Tornillo M3x12 (no entra, aun estando la tuerca incrustada)
1 Tornillo M3x18
1 Tuerca M3

Sensor de filamento a soporte impreso
2 Tornillos M3x18
2 Tuercas M3

Sensor de Filamento a marco de metal superior
1 Tornillo M3x18

Ventilador electrónica a tapa 3x18 avellanado
2 Tornillos M3x18
2 Tuercas M3

LCD RBG
2 Tornillo M3x6
2 Tornillo M3x16
4 insertos

Tapa electrónica
1 Tornillo M3x50
1 Tuerca M3

***********************************
****** INSERTOS **************
***********************************
20 Insertos M3
1 Inserto M6

***********************************
****** TITAN *********
***********************************
1- Anclaje titan no aero a motor 3x10
3- Anclaje aero a motor 3X35 + 4 Arandelas + 1 3x30 corto (Todos con arandela)
2- Ventilador aero 3x16 Avellanados para filtro
2- Ventilador Blower a soporte vent capa 3x20
2- Soporte cadeneta a Vent capa 3x8
Sensor inductivo 24mm desde salida del cable a X carriage

------------------------------------------
Tubo PTFE Titan 41.60mm (Barrel 4.1)
Tubo PTFE Titan 23.50mm (Barrel TC4)

***********************************
****** BMG *********************
***********************************
Anclaje soporte a guia
4 Tornillos M3x8

Anclaje bmg a soporte
3 Tornillos M3x36.2 (especiales)

Soporte fan layer a carro central
- 4 Tornillos M3x12
- 4 arandelas

Soporte cadeneta a x carro
- 4 Tornillos M3x6
- 2 Insertos En carro central

Ventilador blower a soporte impreso
- 2 Tornillos M3x20
- Usadas tuercas M3 acero. No hay tuerca de Nylon en el pack

***********************************
****** CADENETAS ************
***********************************

EJE Y (cama)
20x Eslabon 5

EJE Z
- 23x Eslabones
- 21 tapas R
- 2 tapas finas

CASO BMG (EJE X)
- 23 Eslabones + Eslabon Bloqueado
- 21 tapas L
- 1 tapa fina

CASO TITAN (EJE X)
- 18 Eslabones 15 (Eje X)
- 16 Tapas L
- 2 Tapa fina

TORNILLOS CADENETAS
Xmotor a Soporte de Cadeneta
- 4 Tornillos M3X6
- 4 insertos

X-Carriage a Soporte de Cadeneta
2 tornillos M3x8

***********************************
****** CABLES
***********************************
Estos son los alargamientos necesarios de cables:

EJE X a Electrónica
- 1 metro extra cable 2 nucleos 24 awg calentador Hotend.
- 1 metro extra cable 2 nucleos 28 awg Termistor Hotend.
- 1 metro extra cable 3 nucleos 28 awg inductor.
- 1 metro extra cable 2 nucleos 28 awg para Ventilador capa
- 1 metro extra cable 2 nucleos 28 awg para ventilador Extrusor
- 1,5 metro extra cable para Final de carrera de X

Fuente a Electrónica:
- 1,4 metros cable 2.5mm de Fuente a Electrónica (Cable Positivo, Negativo y Tierra)
- 1,4 metros cable 4mm de Fuente a Mofset (cable Positivo y Negativo)

Cama a Electrónica:
- 1 Metro cable 4mm de Mofset a cama (cable Positivo y Negativo)
- 1 Metro cable 28 AWG Termistor a Electrónica (Positivo y Negativo)

Enchufe CP12:
- 3 cables de 4 cm 2.5mm para puentes
- 3 cables de 8 cm de 2.5mm hasta fuente de alimentacion

***********************************
****** VREF DRIVERS ********
***********************************
TMC 2208
- X - 750mv
- Y - 800mv (0.9ยบ - 1300mv)
- Z - 800mv
- E - 750mv

TMC 2209
- X - ???mv
- Y - ???mv
- Z - ???mv
- E - ???mv

TMC 2130
- X - ???mv
- Y - ???mv
- Z - ???mv
- E - ???mv

***********************************
****** SENSOR INDUCTIVO **
***********************************
5V - MARRON
GND - AZUL
1.25 - NEGRO

***********************************
****** SENSOR FILAMENTO**
***********************************
Pin 1.28 (X+)
Pin GND